ZAŁĄCZNIK  DO  ZGŁOSZENIA

ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

NIE  WYMAGAJĄCYCH  POZWOLENIA NA BUDOWĘ

OBIEKT		 -     TEREN  REKREACYJNY  NA DZIAŁCE

NR  EWID. 155  W  MIEJSCOWOŚCI

STRZEŻOW  DRUGI  GMINA  MIECHÓW

RODZAJ  ROBÓT –    ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

REKREACYJNEGO

t.j. BUDOWA  PLACU  ZABAW WRAZ

Z OGRODZENIEM,   BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO, ALTANY

Z  MUROWANYM GRILLEM  WRAZ

Z  UTWARDZENIEM  CZĘŚCI

POWIERZCHNI  GRUNTU

LOKALIZACJA		-	STRZEŻÓW  DRUGI

GMINA  MIECHÓW

nr ew. działki – 155

INWESTOR		-    POLSKIE STOWARZYSZENIE NA  RZECZ

OSÓB  Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

INTELEKTUALNĄ – KOŁO W  MIECHOWIE

32-200   MIECHÓW

ul.  SIENKIEWICZA 24

Sporządził  :

##### -1-

##### OPIS  ZAKRESU  ROBÓT

Projektowany teren rekreacyjny w miejscowości Strzeżów Drugi  na działce o nr  ewid. 155 .

przewidziany jest do realizacji całości zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania”. Roboty budowlane przy istniejącym budynku i projektowaną dobudową  stanowią temat oddzielnego opracowania.

W ramach niniejszego opracowania projektuje się zagospodarowanie terenu działki w jej północno – zachodniej części, w kierunku zachodnim od istniejącego budynku                                i projektowanej dobudowy.

W istniejącym na działce budynku w przeszłości mieściła się Szkoła Podstawowa.                       W chwili obecnej budynek nie jest użytkowany.

Planowany zakres robót do wykonania :

1.  	Roboty przygotowawcze :

- roboty pomiarowe polegające na wydzieleniu na terenie posesji miejsc pod obiekty stanowiące wyposażenie projektowanej SIŁOWNI  PLENEROWEJ (zewnętrznej), PLACU  ZABAW,  ALTANY Z GRILLEM , BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO oraz  terenu  pod wykonanie  dojść do placu zabaw               i altany.

- Budowa  „SIŁOWNI  PLENEROWEJ”

Budowa projektowanej „SIŁOWNI  PLENEROWEJ” polegać będzie na  montażu

następujących  obiektów „małej architektury” :

- PRASA  NOŻNA  PODWÓJNA – wymagana strefa bezpieczeństwa                    585,8 x 411,6cm (180cm z każdej strony urządzenia) – 1 kpl

- WAHADŁO  – wymagana strefa bezpieczeństwa 427,0x469cm – 1 kpl

- NARCIARZ  POJEDYNCZY – wymagana strefa bezpieczeństwa 432,7x424,7cm – 1 kpl

Montaż  wszystkich urządzeń należy przeprowadzić zgodnie

z zaleceniami producenta.

3. 	budowa  „PLACU  ZABAW”

Budowa  „PLACU  ZABAW” polegać będzie na  montażu następujących

obiektów „małej architektury”  :

##### -2-

- ZESTAW  ZABAWOWY  „DAMA – BIS”    – wymagana strefa

bezpieczeństwa 779,0x728,0cm – 1 kpl

- HUŚTAWKA  METALOWA  „BOCIANIE  GNIAZDO”    – wymagana strefa

bezpieczeństwa 734,0x175,0cm – 1 kpl

- BUJAK  DWUOSOBOWY  – wymagana strefa bezpieczeństwa 425,0x329,0cm

– 1 kpl

- ŁAWKA Z OPARCIEM  – 1 szt

- KOSZ  NA  ŚMIECI –  1 szt

- TABLCA  INFORMACYJNA – 1 szt

Montaż  wszystkich urządzeń  należy przeprowadzić zgodnie

z zaleceniami producenta.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA  PLACÓW ZABAW

I  SIŁOWNI  PLENEROWEJ

- wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw i  siłowniach  powinny posiadać

wymagane  atesty i certyfikaty

- wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją producenta

- wszystkie urządzenia należy zamontować trwale (urządzenia nie mogą być przenośne).

4. ALTANA  KONSTRUKCJI  DREWNIANEJ

Projektuje się wykonanie altany konstrukcji drewnianej wraz  z  murowanym  grillem.

Wymiary altany – 590 cm x 420 cm

Maksymalna wysokość – 395 cm (od poziomu posadzki)

Rozpiętość połaci dachowych – 520 cm

Powierzchnia zabudowy altany wynosi 24,78 m2.

Projektowanego grilla należy wykonać od południowej strony altany.  Powierzchnia zabudowy grilla wynosi 4,2 m2 ( 420 cm x 100 cm)

W zakres robót przy wykonaniu altany wchodzi :

-	wykonanie stóp fundamentowych z betonu B 20 w ilości 6 szt

-    montaż drewnianych słupów altany poprzez zabetonowanie – alternatywnie

zamontowanie słupów z drewna zaimpregnowanego o przekroju 14 x 14 cm na

przygotowanych stalowych blachach mocowanych do betonowych stóp

-3-

-   wykonanie konstrukcji dachowej z drewna zaimpregnowanego wraz z wykonaniem

dymnika

-   deskowanie połaci dachowych zaimpregnowaną płytą OSB grubości 18 mm

-   wykonanie pokrycia dachowego z warstwy papy podkładowej i zgrzewalnej dachówki

bitumicznej na osnowie z włókien szklanych  w kształcie „łuski”

-   alternatywnie wykonanie przepierzenia tj. ścianek bocznych altany z desek

w części altany

-   wyposażenie altany w drewniane stoły i ławki

( ławki i stoły wykonane z drewna grubości po obróbce minimum 5 cm, blaty ławek

i stołów łączone na wpust, całość lakierowana lakierem wodoodpornym)

-   montaż  przy  altanie  kosza  na śmieci

5.  BOISKO   WIELOFUNKCYJNE

Projektuje  się  wykonanie  boiska  wielofunkcyjnego z  nawierzchnią  trawiastą

w północno – zachodniej  części  działki.

Boisko o wymiarze 20,0x40,0m projektuje się do wykonania w przygotowanym terenie

w wymiarze średniej szerokości 27,5m i długości 50,0m t.j. powierzchni 1375,0m2.

Rzędne projektowanych powierzchni boisk odpowiadają istniejącym rzędnym terenu,

z zachowaniem  projektowanego spadku 0,5 % w kierunku południowym .

Dane  ogólne :

- powierzchnia zabudowy boiska do piłki nożnej

50,0x27,5m 			=	         1.375,00m2

w tym :

arena boiska 	-  20,0 x 40,0 m			=	            800,00m2

Zakres i sposób wykonania robót :

- Roboty ziemne    -

- zaoranie istniejącej nawierzchni trawiastej boiska

- wyplantowanie terenu pod nawierzchnię boiska

- mechaniczne bronowanie nawierzchni

- wykonanie siewu trawy

- zagęszczenie warstwy wegetacyjnej poprzez zawałowanie

- montaż bramek aluminiowych o wym. 3,0x2,0m w ilości 2 szt

-4-

- montaż piłkochwytów o wym. 20,0x5,0m za bramkami i piłkochwytu                                     o wym. 15,5x5,0m od strony projektowanego placu zabaw

- montaż przy boisku, w strefie wybiegów 2szt ławek z oparciem

Montaż  wszystkich urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie

z zaleceniami producenta.

Usytuowanie obiektów „małej architektury” wraz z ich strefami bezpieczeństwa zostało

przedstawione na szkicu sytuacyjnym.

Zaprojektowano zwiększone strefy bezpieczeństwa dla proponowanego wyposażenia

siłowni plenerowej i placu zabaw ze względu na późniejszą możliwość wymiany

urządzenia (przy ewentualnym zniszczeniu urządzenia możliwy będzie ponowny

montaż urządzenia o nieco zwiększonych gabarytach).

- OGRODZENIE  PLACU   ZABAW

Projektuje się  wykonanie ogrodzenia terenu  placu zabaw.

Zakres robót do wykonania :

  - Od strony zachodniej, południowej i wschodniej placu zabaw –  wykonanie ogrodzenia stałego z paneli ogrodzeniowych osadzonych na stalowych słupkach           z profili stalowych - wysokość słupków ogrodzeniowych 140cm, wysokość paneli ogrodzeniowych 100 cm, długość ogrodzenia od strony zachodniej – 15,50m,                od strony południowej – 14,0m, od strony wschodniej – 15,50m wraz z furtką dwuskrzydłową szerokości 2,00m

  - Od strony północnej – wykonanie ogrodzenia stałego z paneli ogrodzeniowych osadzonych na stalowych słupkach z profili stalowych - wysokość słupków ogrodzeniowych 200cm, wysokość paneli ogrodzeniowych 150 cm, długość ogrodzenia od strony północnej – 14,00m,

- furtka ogrodzeniowa dwuskrzydłowa szerokości 200cm, wysokość 1,00m  (osadzona w ogrodzeniu od strony wschodniej)

-5-

7.     UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁKI

BUDOWLANEJ t.j WYKONANIE POSADZKI ALTANY,

MIEJSCE POD GRILL  ORAZ  UTWARDZENIA  CZĘŚCI

TERENU  KOSTKĄ BRUKOWĄ

Wykonanie posadzki altany z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm wraz

z  miejscem pod grill  t.j.

- usunięcie z terenu dojść do placu zabaw nadmiaru ziemi oraz wykonanie koryta pod

nawierzchnię utwardzoną

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 13 cm

- ułożenie obrzeża betonowego kolorowego o wym. 20x6 cm na ławie betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej grubości 6cm w ilości :

- posadzka altany (powierzchnia wraz z obrzeżem)  – 4,2x5,9	=	24,78m2

- miejsce pod grill (powierzchnia wraz z obrzeżem )– 4,20 x 1,0 	=	  4,20m2

- dojście do placu zabaw i altany 		          – 28,5 x 1,5	=	42,75m2

UWAGI  KOŃCOWE

Zakres planowanych do wykonania robót nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

Podniesione natomiast zostaną walory użytkowe i estetyczne całej nieruchomości.

Przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania               w budownictwie (tzn. posiadające aprobaty techniczne, atesty lub  certyfikaty) oraz  przestrzegać  przepisy  BHP.

Wszelkie roboty  budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami sztuki budowlanej          i obowiązującymi normami .

OPRACOWAŁ  :

Załącznik :

- szkic sytuacyjny – stan istniejący

- szkic sytuacyjny – projekt zagospodarowania

- kopia uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do PIIB projektanta

- wyposażenie siłowni plenerowej

- wyposażenie placu zabaw

- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego

- szkice altany

- piłkochwyt

- ogrodzenie

Miechów  - styczeń  2019 r.